Нижнетуринский электроаппаратный  завод

(ООО «НТЭАЗ Электрик»)

Юридический адрес: ул.Заводская, 6а, г. Нижняя Тура, Свердловская область, 624220, Российская Федерация

ОГРН 1069615003633, ИНН 6615010205, КПП 661501001

Адрес для корреспонденции: ул.Заводская, 6а, г. Нижняя Тура, Свердловская область, 624220, Российская Федерация тел./факс: +7 (343) 253-21-78,  www.vsoyuz.com

| Исх. от |  | № | б/н |  | Главному инженеру Главному энергетику Начальнику электроцеха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На вх. от |  | № |  |  |  |
| [О применении КРУ-10кВ] |  |

Уважаемые господа!

Наше предприятие производит широкую номенклатуру комплектных распределительных устройств 6-10 кВ общепромышленного и специального применения:
Основные серии КРУ 6-10 кВ:

- Универсальное КРУ 6-10 кВ серии КУ-10Ц: Комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки серий КУ-10Ц предназначены для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока с частотой 50 и 60 Гц и номинальным напряжением 6-10 кВ в системах с изолированной или частично заземленной нейтралью. КРУ серий КУ10Ц используются в распределительных устройствах собственных нужд электростанций всех видов, на электрических подстанциях, в электроустановках предприятий всех отраслей промышленности, железных дорог и метрополитенов. В зависимости от назначения и вида комплектующей аппаратуры шкафы могут быть с выкатным элементом или без него. Выбор схем главных соединений определяет наличие или отсутствие фасадных дверей: КРУ серии КУ10Ц на токи от 1600 А до 3 150 А имеют подъемно-поворотные двери оригинальной конструкции; шкафы на номинальные токи 2 000 А и 3 150 А (ток отключений 31,5 кА) имеют укороченную фасадную дверь и фартук, который опускается при перемещении выкатного элемента; ряд шкафов КРУ выполняются без фасадных дверей, функцию которых выполняет фасадный лист выкатного элемента.
Шкафы серии КУ10Ц могут изготавливаться как с односторонним, так и с двухсторонним обслуживанием.

Основные технические характеристики КРУ на 6-10 кВ приведены в таблице:

| Ном. напряжение, кВ | 6 | 6 | 10 | 6; 10 | 6; 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ном. ток гл. соединений, А | 630- 3150 | 630 | 630- 3150 | 630- 3150 | 630- 3150 |
| Ток э/д. стойкости | 102; 128 | 25 | 51; 81; 102 | 51; 81 | 51 |
| Габаритные размеры |  |  |  |  |  |
| -ширина | 750; 900 | 810 | 750; 900 | 750; 900 | 800 |
| -глубина | 1400; 1500; | 930 | 1400; 1500 | 1000; 1200; 1300 | 1150 |
| -высота | 2300 | 2050 | 2300 | 2000 | 2200 |

- КРУ спецприменения 6 кВ серии 2КВЭ-6 (экскаваторные)

- КРУ спецприменения 6-10 кВ серии 3КВЭ-10РН (рудничные): предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока  напряжением 6 кВ и 10 кВ, частотой 50 Гц сети с изолированной нейтралью, а также для защиты и управления подземными токоприемниками шахт. Состав КРУ определяется конкретным заказом и представляет собой набор отдельных шкафов с коммутационными аппаратами и оборудованием, приборами и аппаратами измерения, автоматики и защиты, а также управления, сигнализации и другими вспомогательными устройствами, соединёнными между собой в соответствии с электрической схемой. Встраиваемая в шкафы КРУ аппаратура определяет их типоисполнение. Шкафы КРУ унифицированы, и независимо от схем главных и вспомогательных цепей, имеют аналогичную конструкцию основных узлов и одинаковые габаритные размеры.

Основные технические характеристики КРУ на 6-10 кВ приведены в таблице:

| Ном. напряжение, кВ | 6-10 |
| --- | --- |
| Ном. ток гл. соединений, А | 630- 1600 |
| Ном.ток отключения, кА | 20 |
| Ток э/д. стойкости, кА | 51 |
| Габаритные размеры |  |
| -ширина | 830 |
| -глубина | 1176; 1526; 1692 |
| -высота | 2249 |

Управляющий региональными продажами   Виталий Николаевич Хвостов

Тел./факс: +007(343) 310-00-10 доб.9402;

e-mail №1: vnhvostov@mail.ru; e-mail №2: hvostov@vsoyuz.ru