Нижнетуринский электроаппаратный  завод

(ООО «НТЭАЗ Электрик»)

Юридический адрес: ул.Заводская, 6а, г. Нижняя Тура, Свердловская область, 624220, Российская Федерация

ОГРН 1069615003633, ИНН 6615010205, КПП 661501001

Адрес для корреспонденции: ул.Заводская, 6а, г. Нижняя Тура, Свердловская область, 624220, Российская Федерация

тел./факс: +7 (343) 253-21-78, nteaz@nteaz.ru, www.vsoyuz.com

| Исх. от |  | № | б/н |  | Главному инженеру Главному энергетику Начальнику электроцеха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На вх. от |  | № |  |  |  |
| [О применении КРУ 35кВ] |  |

Уважаемые господа!

Наше Предприятие производит широкую номенклатуру комплектных распределительных устройств 10-35кВ общепромышленного и специального применения:
Основные серии КРУ 6-10 кВ:

- КРУ спецприменения 6 кВ серии 2КВЭ-6 (экскаваторные)

- Комплектное распределительное устройство 10 кВ серии КУ10С;

- Универсальное КРУ 6-10 кВ серии КУ-10Ц

- КРУ спецприменения 6-10 кВ серии 3КВЭ-10 (рудничные)

КРУ на 35 кВ:

- Комплектное распределительное устройство 35 кВ серии КУ35;

| Ном.напряжение, кВ | 35 |  |
| --- | --- | --- |
| Ном.ток гл.соединений, А | 630-1600 |  |
| Ном.ток сборных шин | 1000; 1600 |  |
| Номинальный ток отключения | 20 кА |  |
| Ток термической стойкости (3 с) | 20 кА |  |
| Ток э/д. стойкости, кА | 51 |  |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей: | ~220; =220; 110 В |  |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| - ширина | 1500 |  |
| - глубина | 2800; 3150* |  |
| - высота | 2532 |  |

*Для шкафов с воздушным вводом

Серия КУ35, разработанная специалистами предприятия в 2002 году, служит основой для построения ЗРУ-35 кВ  трансформаторных подстанций промышленных предприятий и распредсетей. КРУ серии КУ35 могут использоваться для работы как в составе комплектных трансформаторных подстанций 35/10(6) кВ и 110/35/10 кВ, так и как самостоятельное распределительное устройство внутренней установки.

КРУ серии КУ35 комплектуются вакуумными выключателями ВР35 собственного изготовления или, по требованию Заказчика, могут комплектоваться выключателями других производителей.

Конструкция

Металлическая оболочка разборного типа шкафов КРУ разделена на отсек сборных шин, и отсек выкатного элемента. В зависимости от схем КУ35 имеют один или два релейных отсека. Конструкция шкафов обеспечивает возможность: шинного ввода сверху; кабельного ввода снизу; вывода сборных и линейных шин в обе стороны; приваривания к полу;  подвода контрольных кабелей.

Выкатной элемент с вакуумным выключателем ВР35 имеет рабочее и контрольное положения, перемещения в которые производится при помощи специального механизма. Выключатели ВР35 комплектуются надежными вакуумными камерами, смонтированными в полюсах из эпоксидного компаунда. ВР35 является уникальной разработкой для СНГ и стран Восточной Европы и характеризуется надежностью и высокими эксплуатационными характеристиками.

Дополнительная информация:1. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 -нормальная изоляция; 2. Вид изоляции – воздушная; 3. Наличие изоляции токоведущих шин - с неизолированными шинами; 4. Условия обслуживания двухстороннее; 5. Исполнение вводов-шинные, кабельные;6. Степень защиты оболочки при закрытых дверях по ГОСТ14254 – IP20

Потребителями продукции ООО "НТЭАЗ Электрик" являются предприятия ТЭК, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, железные дороги и метрополитены, предприятия других отраслей, а также сельского хозяйства и коммунального сектора.

С уважением,

Управляющий региональными продажами  Виталий Николаевич Хвостов

Тел.: +007(343) 310-00-10 доб.9402;

м/т №1: +7-922-15-63-727; e-mail№1: vnhvostov@mail.ru;  e-mail№2: hvostov@vsoyuz.ru