| Приложение к Договору от «__»_______20. .г. №_______ |
| --- |
| УТВЕРДИЛ Заказчик проекта (работ, услуг) Руководитель технической службы НАО «СВЕЗА Новатор» _ /Никитенко В.В/ ____________________ «___»__________2020 г РАЗРАБОТАЛ Руководитель проекта (работ, услуг) Инженер по зданиям и сооружениям _______________/Куракова Т.В./ «___»__________2020 г | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА «Ремонт (рихтовка, балластировка) подкранового пути инв. №830000004033 НАО СВЕЗА Новатор длиной 62,5 метра в две нити от бассейна №11 в сторону лесопункта в НАО «СВЕЗА Новатор» | Дата: 02.09.2020 |

Содержание

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |  |
| 1.1 | Цель работ / услуг |  |
| 1.2 | Основные исходные данные |  |
| 1.3 | Обязательные для применения требования и документация |  |
| 1.4 | Концепция коммерческого предложения |  |
| 1.5 | Монтаж |  |
| 1.6 | Документация |  |
| 2. | ОБЪЕМЫ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |
| 2.1 | Описание и объемы выполняемых работ |  |
| 2.2 | Сроки выполнения работ |  |
| 2.3 | Гарантии |  |
| 2.4 | Условия оплаты |  |
| 2.5 | Штрафы |  |
| 3. | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |
| 3.1 | Требования внутриобъектового режима |  |
| 3.2 | Тип Договора |  |
| 3.3 | Цена |  |
| 3.4 | Сопровождающая информация |  |
| 3.5 | Страховка |  |
| 3.6 | Срок предоставления коммерческого предложения |  |
| 3.7 | Цена |  |
| 3.8 | Форма коммерческого предложения |  |
| 4 | АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА |  |
| 5 | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |

- общие технические условия.

  - Цель работ / услуг.

Целью работ является «Ремонт (рихтовка, балластировка) подкранового пути инв. №830000004033 НАО СВЕЗА Новатор длиной 62,5 метра в две нити от бассейна №11 в сторону лесопункта в НАО «СВЕЗА Новатор»

  - Основные исходные данные.

Настоящее техническое задание описывает все товары, работы и услуги, которые лицо, выступающее на торгах (тендере) (далее – «ИСПОЛНИТЕЛЬ»), должно предусмотреть в своём коммерческом предложении:

- Подробную проработку строительно-монтажных работ и/или услуг.

- Поставку всего оборудования и материалов, включая транспорт, страховку и прочее;

- Все необходимые механические электрические монтажные работы;

- Дополнительное оборудование и инструмент.

Коммерческое предложение должно быть основано на данном техническом задании.

Дополнительная исходная документация будет предоставлена ЗАКАЗЧИКОМ в объёме, необходимом для формирования коммерческого предложения по письменному запросу ИСПОЛНИТЕЛЯ.

В коммерческом предложении должны быть учтены и включены в стоимость все вспомогательные элементы и дополнительное оборудование, необходимое для проведения работ.

  - Обязательные для применения требования и документация.

Коммерческое предложение и дальнейшее выполнение обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ должны соответствовать российскому законодательству и ЛНА ГК «СВЕЗА», действующим на момент его предоставления или подписания договора.

    - Стандарт СТ-ОТБ-1-005-01 «Безопасность производственного оборудования машин и механизмов» Дата введения 01.02.2016

    - Стандарт СТ-ОТБ-2-001-01 «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ» Дата введения 01.02.2016

    - Стандарт СТ-ОТБ-2-002-01 «Порядок проведения огневых работ на временных местах» Дата введения 01.05.2016

    - Стандарт СТ-ОТБ-2-003-01 «Порядок проведения работ на высоте» Дата введения 01.08.2016

    - Стандарт СТ-ОТБ-2-002-01 «Обеспечение безопасной эксплуатации погрузочно-разгрузочной техники» Дата введения 01.07.2016

(далее – «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ»)

Если у Исполнителя появятся особенные замечания, пожалуйста, отметьте это в отдельном параграфе Вашего предложения. Изменение в техническом задании разрешается только с согласия ЗАКАЗЧИКа в письменной форме.

В том случае, если в процессе выполнения работ/оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обнаруживает, что по каким-то причинам не может соблюдать НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, он должен сообщить об этом ЗАКАЗЧИКу в письменном виде. Только после письменного разрешения ЗАКАЗЧИКа возможны отклонения от согласованных ранее условий.

Тем не менее, ИСПОЛНИТЕЛЬ, будучи специалистом в своей сфере, обязан проинформировать ЗАКАЗЧИКа о возможных ошибках или улучшениях в настоящем техническом задании до или во время коммерческих и технических переговоров.

  - Концепция коммерческого предложения.

При необходимости для выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ могут использоваться только субподрядчики, ранее одобренные ЗАКАЗЧИКОМ и соответствующие требования государственных органов и НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ. Все оборудование, как собственного производства, так и приобретенное извне - должно соответствовать Российским стандартам и должно иметь сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, разрешения Ростехнадзора, там, где это необходимо. До проведения тендера ИСПОЛНИТЕЛЬ должен представить список потенциальных субподрядчиков, которые будут обсуждаться на коммерческих переговорах. Любой субподрядчик, предложенный после, может быть отклонён ЗАКАЗЧИКОМ без дополнительных затрат для ЗАКАЗЧИКа.

Работы должны быть проведены без привлечения персонала ЗАКАЗЧИКа в условиях действующего производства.

Предполагается, что необходимые работы будут вестись 7 дней в неделю в выходные и праздничные дни для выполнения согласованного графика производства работ. Таким образом, ИСПОЛНИТЕЛЬ не имеет право требовать оплаты работы во внерабочее время.

Все вспомогательные материалы, необходимые для подготовки и выполнения работ, должны входить в стоимость настоящего коммерческого предложения.

  - Монтаж.

Монтажные работы включены в объем поставки.

ИСПОЛНИТЕЛЬ отвечает за предоставление всего оборудования, включая краны, погрузчики, автотранспорт, леса, сварочное оборудование, средства индивидуальной защиты, расходные материалы и т.д. Данное оборудование должно быть аттестовано или испытано в соответствии с требованиями российского законодательства. По запросу ЗАКАЗЧИКа ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставить документы, удостоверяющие выполнение указанных требований. ИСПОЛНИТЕЛЬ должен предоставить руководителя работ из своего штата для надзора за фазой монтажа, прошедшего обучение и проверку знаний (подтверждается протоколами, удостоверением) по охране труда, видам производимых работ, в случае работ на особо опасных объектах - по промышленной безопасности.

В том случае, если ИСПОЛНИТЕЛЬ в процессе производства работ не учел материалы, узлы, детали, необходимые для выполнения работ по всему проекту, он поставляет их дополнительно за свой счет.

  - Документация.

После окончания производства работ и до приемки их ЗАКАЗЧИКом, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан передать всю необходимую исполнительную документацию (акты скрытых работ, журналы и.т.д) предусмотренную законодательством Российской Федерации и в том числе (может корректироваться в зависимости от вида работ по согласованию с Руководителем проекта (работ, услуг)

1.	Сметный расчет, подтверждающий фактический объем работ и использованных материалов.

2.	Сертификаты (в том числе пожарные и гигиенические), технические паспорта, протоколы испытаний, в том числе о радиационной безопасности, или другие документы, удостоверяющие соответствие качества, безопасности, свойств материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ, требованиям, установленным в проектной документации.

Документация должна быть предоставлена ЗАКАЗЧИКу в 3х экземплярах на бумажном носителе

- Текстовая часть – Word;

- Графическая часть – DWG+ PDF.

- Таблицы данных - Word, Excel.

и в электронном виде.

- Объемы и условия выполнения работ

  - Описание и объемы выполняемых работ:

Подрядчик обязан собственным иждивением выполнить ремонт (рихтовка, балластировка) подкранового пути инв. №830000004033 НАО СВЕЗА Новатор длиной 62,5 метра в две нити от бассейна №11 в сторону лесопункта в НАО «СВЕЗА Новатор»

В работе руководствоваться СП 314.1325800.2017 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация

- Границы ответственности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

- подкранового пути инв. №830000004033 на участке приемки сырья НАО СВЕЗА Новатор

- Предусмотреть ограждение рабочей зоны где это требуется

- ИСПОЛНИТЕЛЬ несёт ответственность за оборудование получившее повреждение в процессе проведения работ.

- ЗАКАЗЧИК имеет право остановить работы при выявлении каких-либо несоответствий при выполнении данного вида работ требованиям законодательства РФ, локальных инструкций, охраны труда, техники безопасности.

- ЗАКАЗЧИК имеет право остановить работы в случае отклонения от качества выполнения работ до полного устранения несоответствий.

  - Сроки выполнения работ.

09.2020 - 10.2020

  - Гарантии.

ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует качество выполняемых работ в строгом соответствии с НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ.

Если в течение гарантийного срока выявятся дефекты выполненных Исполнителем работах, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется их устранить своими силами и за свой счет, приступив к их устранению в течение 7 (семи) дней с момента получения от ЗАКАЗЧИКа обоснованного требования об устранении недостатков в работе.

  - Условия оплаты:

Условия оплаты:

Окончательное решение по условиям оплаты принимается в процессе проведения коммерческих переговоров.

Все платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Акты сдачи-приёмки выполненных работ вступают в силу после их подписания ЗАКАЗЧИКом.

  - Штрафы:

ЗАКАЗЧИК имеет право требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ оплаты в размере 0,1% от общей суммы договора за каждую неделю (5 рабочих дней) задержки выполнения работ, но не более 5% от общей суммы договора (контракта).

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

  - Требования внутриобъектового режима.

Находясь на территории ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан соблюдать требования НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ и в частности:

    - Проход на территорию ЗАКАЗЧИКА осуществляется по пропускам после проведения вводного инструктажа по охране труда. При прохождении вводного инструктажа ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет сотрудникам службы охраны труда:

- копию приказа о назначении ответственных лиц из числа ИТР, аттестованных в соответствии с действующим Российским законодательством, за безопасное производство работ и охрану труда, пожарную безопасность на территории ЗАКАЗЧИКА;

- копии удостоверений ИТР о проверке знаний по охране труда, по видам производимых работ, в случае выполнения работ на особо опасных объектах - по промышленной безопасности;

- копии квалификационных удостоверений персонала, производящего работы;

- медицинские справки о прохождении медицинского осмотра с заключением специалистов о годности к работе по специальности. В случае выполнения работ на высоте необходима отметка психиатра о годности к данному виду работ, с применением химических веществ - необходимо также заключение специалистов о годности.

- копию акта - допуска на производство работ повышенной опасности (работа на высоте, огневые работы) оформленного совместно с уполномоченным лицом ЗАКАЗЧИКА.

    - При производстве работ ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан использовать сертифицированное оборудование, инструменты, приспособления и материалы, а также средства индивидуальной защиты.

    - Доставку рабочих на территорию компании осуществляет ИСПОЛНИТЕЛЬ.

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает наличие у работников чистой спецодежды с логотипом компании.

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ по согласованию с ЗАКАЗЧИКом обозначает места складирования материалов с указанием названия организации, ответственного лица и номера контактного телефона.

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет размещение людей, вагончиков, контейнеров и складирование материалов на территории компании по предварительному согласованию с ЗАКАЗЧИКом.

  - Тип Договора:

- С фиксированной ценой

- «Под ключ»

  - Цена:

Цена должна быть указана и фиксирована в рублях.

Ценовая информация должна быть представлена в строгом представленным ниже форматом:

Стоимость оборудования и материалов

| Номер п/п | Наименование материалов и оборудования | Кол-во, ед. изм. | Цена за ед. изм. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | ------------------- | ------------------- |  |  |

Стоимость работ и услуг

| Номер п/п | Наименование услуг | Кол-во, ед. изм. | Цена за ед. изм. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | ------------------- | ------------------- |  |  |

| Общая стоимость: |  |  |
| --- | --- | --- |

  - Сопровождающая информация:

ИСПОЛНИТЕЛЬ должен предоставить действующие лицензии на проведение всех видов работ, указанных в коммерческом предложении, если данный вид деятельности подлежит лицензированию.

  - Страховка:

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан застраховать ответственность перед третьими лицами при выполнении всех видов деятельности.

  - Срок предоставление коммерческого предложения:

Мы ждем Ваше предложение в течении 5  дней после получения данного технического задания.

  - Форма коммерческого предложения.

Коммерческое предложение должно быть представлено в строгом соответствии с настоящим ТЗ и должно содержать все разделы в следующем порядке:

| 1 | Номер и дата коммерческого предложения |
| --- | --- |
| 2 | Наименование работ |
| 3 | Гарантии |
| 4 | Страхование |
| 5 | График работ |
| 6 | Штрафы |
| 7 | Цены |
| 8 | Условия оплаты |
| 9 | Сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и лицензии |
| 10 | Особые технические условия |
| 11 | Прочие особые условия и комментарии |

- АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА.

Руководитель службы по закупкам:

| Имя: | Власова Светлана Анатольевна |
| --- | --- |
| Адрес: | 162350, Вологодская обл., Великоустюгский район, пос. Новатор |
| Телефон: | +7(921)057-79-16 |
| Fax: | Тел. (факс) 7-12-02 |
| Email: | Svetlana.Vlasova2@sveza.com |

Руководитель проекта (работ, услуг):

| Имя: | Куракова Татьяна Владимировна |
| --- | --- |
| Адрес: | 162350, Вологодская обл., Великоустюгский район, пос. Новатор |
| Телефон: | 8 931 514 06 01 |
| Fax: | Тел. (факс) 7-12-02 |
| Email: | Tatyana.Kurakova@sveza.com |

| Согласовано |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель по ОТ, ПБ и ООС |  | Мельников Владислав Анатольевич |
| «___»_____________20__ г |  |  |
| Инженер по тех. надзору |  | ФИО |
| «___»_____________200__ г |  |  |

Приложение 1

ЧЕРТЕЖИ, СХЕМЫ И ПРОЧЕЕ