| Приложение к Договору от «__»_______2020г. №_______ |
| --- |
| УТВЕРДИЛ Заказчик проекта работ Сироткин И.Г. ____________________ «___» __________2020 г РАЗРАБОТАЛ Руководитель проекта работ Марич С.Ю. ____________________ «___» __________2020 г | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА «Изготовление и монтаж подъемного стола на загрузке в пресс 8х4х8» | Дата: 27.08.2020 |

Содержание

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |  |
| 1.1 | Цель работ / услуг | 2 |
| 1.2 | Основные исходные данные | 2 |
| 1.3 | Обязательные для применения требования и документация | 3 |
| 1.4 | Монтаж | 4 |
| 2. | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |
| 2.1 | Цена | 4 |
| 2.2 | Срок предоставления коммерческого предложения | 4 |
| 3 | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |

общие технические условия.

  - Цель работ.

Подъемный стол предназначен для вертикального подъема и опускания грузов, с возможностью фиксации на любом высотном  уровне в пределах рабочего хода.

Конструкция: Стол состоит из 2х секций крестообразных рычагов, соединенных между собой осью и образующих пару, верхней рабочей крышки, системы роликов для закатки-выкатки пачки фанеры с гидроприводом (гидромотор) , рамы основания стола, гидравлической станции, подъемных цилиндров и блока управления. Рама имеет сварную конструкцию. Механизм подъема имеет выносной гидропривод с управлением.

- Габаритные размеры подъемного стола:

  - длина стола							2500 мм;

  - ширина стола							1200 мм;

  - высота в сложенном виде					950 мм;

- Рабочий ход								2300 мм;

- Грузоподъемность							3500 кг;

- Рабочее давление гидросистеме					60 Мпа;

- Макс.  давление гидросистеме:					120 Мпа;

- Напряжение питания  управления					24 В;

- Скорость подъема							0.03 м/сек;

- Скорость опускания							0.05 м/сек;

- Скорость вращения роликов                                                                             33 м/мин

- Концевые  выключатели для ограничения высоты подъёма и отключения гидравлической станции после опускания;

- Гидравлические клапаны безопасности (предотвращение падения стола в случае потери давления в гидросистеме);

- Рамка (планка) безопасности предназначена для мгновенной остановки подъёмного стола при столкновении с препятствиями в процессе спуска и расположена по всему периметру грузовой платформы;

- Упоры механического действия;

  - Основные исходные данные.

Настоящее техническое задание описывает, работы и услуги, которые лицо, выступающее на тендере (далее – «ИСПОЛНИТЕЛЬ»), должно предусмотреть в своём коммерческом предложении:

- Подробную проработку строительно-монтажных работ;

- Поставку всего оборудования и материалов, включая транспорт;

- Все необходимые механические и электрические монтажные работы;

- Дополнительное оборудование и инструмент.

Коммерческое предложение должно быть основано на данном техническом задании.

Дополнительная исходная документация будет предоставлена ЗАКАЗЧИКОМ в объёме, необходимом для формирования коммерческого предложения по письменному запросу ИСПОЛНИТЕЛЯ.

В коммерческом предложении должны быть учтены и включены в стоимость все вспомогательные элементы и дополнительное оборудование, необходимое для проведения работ.

1.9.1. Описание существующего технологического процесса, общая схема технологического процесса и работы оборудования, последовательность операций, балансы, циклы, длительность операций, фонд рабочего времени.

График работы:

- четырех бригадный, двухсменный

- капитальный ремонт 14 суток через 5 и 7 лет работы линии

- 7 часов в неделю – ППР

- 15 мин/смену – передача смены и уборка

- работа участка с обедом 30 мин/смену

Описание процесса. Пачка набранной фанеры высотой 1200 мм – 1500 мм массой до 3000 кг, через приводной рольганг закатывается на данный подъемный стол. Во время закатки, ролики на подъемном столе тоже вращаются от гидропривода со скоростью, равной скорости роликов рольганга. Далее, начинается процесс полистовой подачи, т.е. стол поднимается до нужного уровня, а далее по ходу уменьшения пачки до полного окончания. Листы подаются с данного стола с помощью присосок и перемещаются на загрузочную этажерку, каждый лист поэтажно.

  - Обязательные для применения требования и документация.

Коммерческое предложение и дальнейшее выполнение обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ должны соответствовать российскому законодательству и ЛНА ГК «СВЕЗА», действующим на момент его предоставления или подписания договора.

    - Стандарт СТ-ОТБ-1-005-01 «Безопасность производственного оборудования машин и механизмов» Дата введения 01.02.2016

    - Стандарт СТ-ОТБ-2-001-01 «Обеспечение безопасного проведения подрядных работ» Дата введения 01.02.2016

    - Стандарт СТ-ОТБ-2-002-01 «Порядок проведения огневых работ на временных местах» Дата введения 01.05.2016

    - Стандарт СТ-ОТБ-2-003-01 «Порядок проведения работ на высоте» Дата введения 01.08.2016

    - Стандарт СТ-ОТБ-2-002-01 «Обеспечение безопасной эксплуатации погрузочно-разгрузочной техники» Дата введения 01.07.2016

(далее – «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ»)

Если у Исполнителя появятся особенные замечания, пожалуйста, отметьте это в отдельном параграфе Вашего предложения. Изменение в техническом задании разрешается только с согласия Заказчика в письменной форме.

В том случае, если в процессе выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ обнаруживает, что по каким-то причинам не может соблюдать НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, он должен сообщить об этом Заказчику в письменном виде. Только после письменного разрешения Заказчика возможны отклонения от согласованных ранее условий.

Тем не менее, ИСПОЛНИТЕЛЬ, будучи специалистом в своей сфере, обязан проинформировать Заказчика о возможных ошибках или улучшениях в настоящем техническом задании до или во время коммерческих и технических переговоров.

1.4.   Монтаж.

Монтаж оборудования производиться Заказчиком.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

  - Цена:

Цена должна быть указана и фиксирована в рублях.

Ценовая информация должна быть представлена в строгом представленным ниже форматом:

Стоимость оборудования и материалов

| Номер п/п | Наименование материалов и оборудования | Кол-во, ед. изм. | Цена за ед. изм. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | ------------------- | ------------------- |  |  |

  - Срок предоставление коммерческого предложения:

Мы ждем Ваше предложение в течении 10 дней после получения данного технического задания.

Приложения к ТЗ:

- Чертеж подъемного стола

- Гидросхема подключения стола