Нижнетуринский электроаппаратный  завод

(ООО «НТЭАЗ Электрик»)

Юридический адрес: ул.Заводская, 6а, г. Нижняя Тура, Свердловская область, 624220, Российская Федерация

ОГРН 1069615003633, ИНН 6615010205, КПП 661501001

Адрес для корреспонденции: ул.Заводская, 6а, г. Нижняя Тура, Свердловская область, 624220, Российская Федерация

тел./факс: +7 (343) 253-21-78, nteaz@nteaz.ru, www.vsoyuz.com

| Исх. от |  | № | б/н |  | Главному инженеру Главному энергетику Начальнику электроцеха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На вх. от |  | № |  |  |  |
| [О применении выключателей 110кВ наружной установки] |  |

Уважаемые господа!

Выключатели вакуумные ВРС-110 с одним разрывом на фазу. Применяются для комплектации открытых распределительных устройств 110кВ трансформаторных подстанций, могут применяться для расширения существующих подстанций и замены устаревших воздушных и масляных выключателей. Вакуумные выключатели нет необходимости обогревать в холодное время года, в отличие от масляных и элегазовых выключателей, у ВРС-110 идет подогрев только привода.

| Наименование и единицы измерения | Характеристики | ВРС-110 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | кВ | 110 |  |
| Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 126 |  |
| Номинальный ток | А | 2500 | 3150 |  |
| Номинальный ток отключения | кА | 31,5 | 40 |  |
| Ток электродинамической стойкости | кА | 81 | 102 |  |
| Ток термической стойкости 3с | кА | 31,5 | 40 |  |
| Полное время отключения, не более | мс | 47 |  |
| Собственное время отключения, не более | мс | 32 |  |
| Собственное время включения, не более | мс | 80 |  |
| Механический ресурс, циклов ВО |  | 10000 |  |
| Коммутационный ресурс, циклов ВО |  |
| -при номинальных токах |  | 10000 |  |
| -при номинальных токах отключения |  | 25 |  |
| Ток потребления цепи электродвигателя (М) заводки включающей пружины привода, измеряемый при максимальном моменте нагрузки на валу: |  |
| - при постоянном напряжении 220 В и при переменном напряжении 230В, А, не более: - при постоянном напряжении 110 В и при переменном напряжении 120В, А, не более: | А А | 4,6 9,2 |  |
| Ток потребления цепей электромагнитов управления (YAC, YAТ, YAV): |  |
| - при постоянном напряжении 220 В, не более: - при постоянном напряжении 110 В, не более: | А А | 1,5 3,0 |  |
| Мощность подогрева шкафа привода при переменном напряжении 230 В, | кВт | 0,5 |  |
| Габаритные размеры: |  |
| -ширина | мм | 4531 |  |
| -глубина | мм | 2400 (с защитным экраном) |  |
| -высота | мм | 4801; 2626*; 5511** |  |
| Масса | кг | 1650 | 1700 |  |

* высота выключателя без опорных металлических конструкций;

** высота выключателя на опорных металлических конструкциях с защитным экраном и лестницей.

Выключатель имеет цельнолитые полюса с кремнийорганической изоляцией. В полюсах используются специально разработанные для данного выключателя вакуумные камеры. Пружинный привод обеспечивает возможность ручного включения и отключения выключателя. Размещение шкафа управления приводом сбоку от корпуса выключателя обеспечивает удобный и безопасный доступ к нему. Может эксплуатироваться от -60 до +500С.

Следует отметить несомненные достоинства данного выключателя:

- один разрыв на фазу;

- минимальные габаритные размеры и масса;

- высокий механический и коммутационный ресурсы;

- экологическая безопасность;

- поставка аппарата в собранном виде и полностью готовым к эксплуатации.

Управляющий региональными продажами   Виталий Николаевич Хвостов

КОНЦЕРН «ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СОЮЗ» - ООО "НТЭАЗ ЭЛЕКТРИК"

Тел.: +007(343) 310-00-10 доб.9402;

м/т №1 +7-922-15-63-72;

м/т №2 +7-950-19-89-560

e-mail №1: vnhvostov@mail.ru;

e-mail №2: hvostov@vsoyuz.ru