Нижнетуринский электроаппаратный  завод

(ООО «НТЭАЗ Электрик»)

Юридический адрес: ул.Заводская, 6а, г. Нижняя Тура, Свердловская область, 624220, Российская Федерация

ОГРН 1069615003633, ИНН 6615010205, КПП 661501001

Адрес для корреспонденции: ул.Заводская, 6а, г. Нижняя Тура, Свердловская область, 624220, Российская Федерация

тел./факс: +7 (343) 253-21-78, nteaz@nteaz.ru, www.vsoyuz.com

| Исх. от |  | № | б/н |  | Главному энергетику Начальнику электроцеха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На вх. от |  | № |  |  |  |
| [О применении выключателей 35кВ наружной установки] |  |

Уважаемые господа!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35кВ

- Выключатели вакуумные наружной установки серии ВР35НС (электромагнитный привод, работа которого основана на принципе двухпозиционной «магнитной защелки»);

- ВР35НТ (пружинный привод с электромагнитным взводом пружин и возможностью ручного включения и отключения) был специально разработан для замены С-35;

- ВБНК-35 (с электромагнитным приводом, работа которого основана на соленоидах включения-отключения) с кремнийорганической изоляцией полюсов вместо фарфора, без трансформаторного масла.

- Выключатели вакуумные наружной установки серии ВР35НСМ с кремнийорганической и воздушной изоляцией в полюсах (без трансформаторного масла) и пружинным приводом и возможностью ручного включения соответствуют ГОСТ 687-78.

Выключатели предназначены для коммутации электрических высоковольтных цепей при нормальных и аварийных режимах сетей трехфазного переменного тока с изолированной или частично заземленной нейтралью с номинальным напряжением 35 кВ частотой 50 (60) Гц.

Условия эксплуатации

- высота над уровнем моря не более 1000 м

- категория размещения и климатическое исполнение: УХЛ1

- температура окружающей среды  минус 60ºС  плюс 50ºС

Технические характеристики

|  | ВР35НТ | ВБНК-35 | ВР35НС | ВР35НСМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| Номинальный ток, А | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Номинальный ток отключения, кА | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 64 | 64 | 52 | 52 |
| Ток термической стойкости, 3с, кА | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Собственное время включения, с, не более | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Собственное время отключения, с, не более | 0,06 | 0,05 | 0,035 | 0,055 |
| Полное время отключения, с, не более | 0,08 | 0,07 | 0,065 | 0,07 |
| Механический ресурс, циклов ВО | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 |
| Коммутационный ресурс, циклов ВО: |  |  |
| при номинальном токе | 20000 | 25000 | 30000 | 30000 |
| при номинальном токе отключения | 30 | 50 | 55 | 55 |
| Ток потребления электромагнита включения (электромагнита заводки включающей пружины для ВР35НТ) при напряжении 220В, не более, А | 12 | 55 | 42 | 3,6 |
| Габаритные размеры, мм |
| ширина | 1860 | 1860 | 1839 | 1839 |
| глубина | 920 | 920 | 920 | 920 |
| высота | 2490 | 2490 | 2270 | 2270 |
| Масса выключателя без трансформаторов тока, кг, не более | 640 | 450 | 525 | 520 |
| Мощность подогрева шкафа привода, кВт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя типоисполнения ВР35НТ-35-25/1600-3/3 УХЛ1 с тремя встроенными трансформаторами тока ТОЛ-35-III-II(V) УХЛ1 со стороны нижних контактов и с тремя встроенными

трансформаторами тока ТОЛ-35-III-IV-2;4;6;8 УХЛ1 со стороны верхних контактов

По вопросам поставок, по техническим характеристикам, а также любым другим, интересующим Вас вопросам, будем рады ответить вам.

С уважением,

Управляющий региональными продажами   Виталий Николаевич Хвостов

КОНЦЕРН «ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СОЮЗ» - ООО "НТЭАЗ ЭЛЕКТРИК"

Управление продаж

каб.224, ул. Торговая, 2, г. Екатеринбург, 620010, РОССИЯ

Тел.: +007(343) 310-00-10 доб.9402;

м/т №1 +7-922-15-63-72;

e-mail №1: vnhvostov@mail.ru;

e-mail №2: hvostov@vsoyuz.ru