Нижнетуринский электроаппаратный  завод

(ООО «НТЭАЗ Электрик»)

Юридический адрес: ул.Заводская, 6а, г. Нижняя Тура, Свердловская область, 624220, Российская Федерация

ОГРН 1069615003633, ИНН 6615010205, КПП 661501001

Адрес для корреспонденции: ул.Заводская, 6а, г. Нижняя Тура, Свердловская область, 624220, Российская Федерация

тел./факс: +7 (343) 253-21-78, nteaz@nteaz.ru, www.vsoyuz.com

| Исх. от |  | № | б/н |  | Главному энергетику Начальнику электроцеха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На вх. от |  | № |  |  |  |
| [О применении выключателей] |  |

Уважаемые господа!

Наше предприятие производит следующие виды генераторных выключателей с электромагнитным приводом: вакуумные  выключатели ВГГ-10 (вместо маломасляных МГГ-10; МГ-229; МГ-10); маломасляные выключатели ВГМ-15, МГУ-20.

| Наименование и единица измерения | ВГГ-10 | ВГМ-15 | МГУ-20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение/наибольшее , кВ | 10/12 | 15,75/17,5 | 20/24 |
| Номинальный ток, А | 4 000; 5 000 | 11 200 | 6 300 |
| Номинальный ток отключения, кА | 63 | 90 | 90 |
| Сквозной ток короткого замыкания |
| - наибольший пик | 161 | 320 | 300 |
| - ток термической стойкости, 3с | 63 | 105 | 105 |
| Полное время отключения, не более, с | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Собственное время включения, не более, с | 0,08 | 0,7 | 0,8 |
| Собственное время отключения, не более, с | 0,08 | 0,15 | 0,15 |
| Ток потребления электромагнитов управления, А |
| Включающего Отключающего | 200 2 | 410 2,5 | 210 2,5 |
| Механический ресурс (циклов ВО) | 10 000 | 3 000 | 3 000 |

Вакуумный генераторный выключатель серии ВГГ-10 – разработан специально для замены находящихся в эксплуатации маломасляных выключателей серии МГГ-10, МГГ-229, а также,  для установки во вновь создаваемых распределительных устройствах. Имеет следующие основные преимущества:

- повышенный механический и коммутационный ресурс;

- значительное сокращение объема работ при обслуживании выключателя в эксплуатации;

- отсутствие выбросов газа, масла при выполнении операций отключения;

- меньшая масса выключателя и токи потребления привода.

Маломасляный генераторный выключатель МГУ-20-90/6300У3 с приводом ПС-31 зарекомендовал себя, как надежный, безотказный аппарат.

При применении принудительного воздушного охлаждения с помощью вентиляторов - номинальный рабочий ток выключателя МГУ-20 составляет 9500А. При номинальном напряжении до 13,8 кВ - ток отключения – 105 кА.

Партнёром нашего предприятия  «Экспертным центром» разработана документация по адаптации выключателей ВГГ-10 на существующие выкатные элементы взамен МГГ-10.

Главный инженер ООО «Экспертный центр» Кудрявцев Андрей Александрович м/т +7912-283-85-49;

E-mail: chief_engineer@exctr.ru

Управляющий региональными продажами   Виталий Николаевич Хвостов

Тел.: +007(343) 310-00-10 доб.9402; м/т№1: +7-922-15-63-727; м/т№2: +7-950-19-89-560;

e-mail№1: vnhvostov@mail.ru;  e-mail№2: hvostov@vsoyuz.ru