ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для составления коммерческого предложения

Основной предпосылкой является отбор компаний Подрядчика на устройство внутренних  инженерных сетей ВК –К1, К2, К3, В1.

Заказчик:

Наименование: ИП Сивков А.О.

Юридический адрес: 160009, г. Вологда, ул.Пошехонское шоссе22.

Контактное лицо: Юрлов Николай Михайлович.

Тел. +7-921-231-0071

Место выполнения работ:  ТРЦ Череповец..

Условия выполнения работ: победитель тендера должен приступить к выполнению работ – согласно сроков выполнения по договору.

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 15.07.2021г. окончание Декабрь.2021г.

Материалы:  Трубы , фасонные элементы, кронштейны, воронки для эксплуатируемой кровли- поставка подрядчика.

Прочее: Обращаем ваше внимание, что настоящее предложение не является офертой как это определено статьей 435 ГК РФ, а также не свидетельствует о намерении  заключить какие-либо договоры, на условиях настоящего предложения. Положения, изложенные в настоящем предложении, будут применяться для регламентации правоотношений сторон, если они будут отражены в соответствующих договорах, заключенных сторонами и только при условии, что в указанных договорах не будет предусмотрено иного.

Сроки предоставления коммерческого предложения: не позднее – 05.07.2021г.

# Общая характеристика объекта.

Объект ТРЦ находится в г. Череповец на пр. Октябрьевский -25.

Конструктивные решения и объемы работ.

Выполнить монтаж трубопроводов ливневой и хозфекальной канализации в соответствии с РП ВК. Проложить трубы на 1 этаже с разработкой траншей в уплотненном слое ПГС, от стояков с уклоном к существующим выпускам. Обратную засыпку выполнить послойно с уплотнением трамбовками. Основание под полы состоит из уплотненого ПГС. На кровле выставить воронки с учетом устройства над кровлей бетонного покрытия толщ. 50мм для эксплуатируемой кровли.. Прохождение стояков через ж/б перекрытия выполнить способом бурения отверстий. Стояки труб закрепить к колоннам на хомутах с креплением их сваркой и шагом в соответствии с СНИП, к перекрытиям из ж/б плит пустотных на шпильки со сверлением на сквозь . Трубы ливневой канализации д.б в изоляции кафлексом. После монтажа труб К1,К2, К3 провести гидравлические испытания с полным заполнением стояков водой и сдачей заказчику. Водосточные воронки устанавливаем без прогрева, чугунные элементы заменяем на пластиковые. Все трубы клеевые ПВХ на нагрузку 10 атм RN10

Состав коммерческого предложения.

Участник тендера, должен предоставить заказчику следующие материалы:

Техническая информация:

- описание применяемых конструкций и материалов.

Информация о предприятии.

-действующий допуск предприятия на выполняемые работы;

- качественный и количественный состав персонала, привлекаемого к выполнению данного вида работ и субподрядчики, привлекаемые на отдельные виды работ;

-оборудование, спецтехника применяемая для осуществления работ.

- объекты, построенные или в стадии строительства, на которых предприятием производились аналогичные виды работ.

Коммерческая информация.

- Общая стоимость контракта.

- Продолжительность и сроки выполнения работ, исходя из производственных мощностей предприятия.

- Гарантийные обязательства предприятия на выполняемые виды работ.

Вся информация, содержащаяся в коммерческом предложении, является конфиденциальной и не будет передаваться заказчикам третьим лицам.

Заказчик может запросить у участника тендера дополнительную информацию, необходимую для принятия решения о выборе подрядчика.