ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для составления коммерческого предложения

Основной предпосылкой является отбор компаний Подрядчика на Устройство монолитныхж/б перекрытий и покрытий, цементных стяжек по перекрытиям.

Заказчик:

Наименование: ИП Сивков А.О.

Юридический адрес: 160009, г. Вологда, Пошехонское шоссе 22.

Контактное лицо: Юрлов Н.М.

Тел. +7-921-231-0071

Место выполнения работ: ТРЦ г. Череповец..

Условия выполнения работ: победитель тендера должен приступить к выполнению работ – согласно сроков выполнения по договору.

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 12.07.21г. окончание 30.12.21г.

Материалы: Бетон В30 ( М400), раствор М200 , арматура, профлист оцинк. Н 156х 9, металл ,полипропиленовая фибра,  поставка подрядчика.

Прочее: Обращаем ваше внимание, что настоящее предложение не является офертой как это определено статьей 435 ГК РФ, а также не свидетельствует о намерении  заключить какие-либо договоры, на условиях настоящего предложения. Положения, изложенные в настоящем предложении, будут применяться для регламентации правоотношений сторон, если они будут отражены в соответствующих договорах, заключенных сторонами и только при условии, что в указанных договорах не будет предусмотрено иного.

Сроки предоставления коммерческого предложения: не позднее – 09.07.21г...

# Общая характеристика объекта.

Каркас здания выполнен из металлоконструкций с перекрытием и покрытием из железобетонных плит,  покрытием из профлиста Н75х9мм.

Конструктивные решения и объемы работ.

Состав работ состоит.

- Заполнить швы между плитами перекрытия и покрытия состояших из продольных в объеме 37807 м.п.-151 м3, торцевых стыков плит-787 м.п. 265м3), по наружному периметру перекрытия к сендвич панелям из несъемной опалуки профлист Н156х9 длиной 1426м .п.  = 57 м3 . Работы выполнять с плит покрытия 3 этажа ( под кровлю) из бетона М400 В30. Выемки в плитах перекрытия в местах монтажных петель заполнить бетоном В30- 21 м3.

- Выполнить монолитное перекрытие и покрытие по профлисту Н75х9 с армированием из бетона В30 М400 площадью по РЧ , профлист будет уложен.. От прогиба профлиста в период заливки бетоном до полного набора прочности бетона предусмотреть временные упоры или подвесы. Тоже монолитное перекрытие и покрытие по профлисту Н158х9 мм, профлист укладывает подрядчик. Объемы по РП.

- На 2-3 этажах выполнить цементную стяжку из раствора М200 с добавлением полипропиленовой фибры из расчета 1 кг. на 1 м3 раствора толщ. 65 мм на площади 19627 м2 . Качество стяжки д.б. готовым под укладку керамогранита, поверхность ровная без провалов и трещин.

- Основание из плит под цементную стяжку, профлист под бетон д.б. очищено от мусора, пыли, смочено водой.  Выполнять мероприятия за уходом за бетоном и стяжкой первые 3 суток – закрытием пленкой полиэтиленовой, полив водой.

Состав коммерческого предложения.

Участник тендера, должен предоставить заказчику следующие материалы:

Техническая информация:

- описание применяемых конструкций и материалов.

Информация о предприятии.

-действующий допуск предприятия на выполняемые работы;

- качественный и количественный состав персонала, привлекаемого к выполнению данного вида работ и субподрядчики, привлекаемые на отдельные виды работ;

-оборудование, спецтехника применяемая для осуществления работ.

- объекты, построенные или в стадии строительства, на которых предприятием производились аналогичные виды работ.

Коммерческая информация.

- Сметная стоимость различных типов полов, общая и в пересчете на 1м2, 1м3, 1 м.п.; - общая стоимость контракта.

- Продолжительность и сроки выполнения работ, исходя из производственных мощностей предприятия.

- Гарантийные обязательства предприятия на выполняемые виды работ.

Вся информация, содержащаяся в коммерческом предложении, является конфиденциальной и не будет передаваться заказчикам третьим лицам.

Заказчик может запросить у участника тендера дополнительную информацию, необходимую для принятия решения о выборе подрядчика.