ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для составления коммерческого предложения

Основной предпосылкой является отбор компаний Подрядчика на Устройство бетонного покрытия парковки/

Заказчик:

Наименование: ИП Сивков А.О.

Юридический адрес: 160009, г. Вологда, Пошехонское шоссе 22

Контактное лицо: Юрлов Н.М.

Тел. +7-921-231-0071

Место выполнения работ: ТРЦ г. Череповец.

Условия выполнения работ: победитель тендера должен приступить к выполнению работ – согласно сроков выполнения по договору.

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 15.07.21г. окончание 30.09.21г.

Материалы: Бетон В30 ( М400),  арматура А111 диам. 8 мм, полипропиленовая фибра, мастика на деформационные. швы., пленка полиэтиленовая черная: поставка подрядчика.

Прочее: Обращаем ваше внимание, что настоящее предложение не является офертой как это определено статьей 435 ГК РФ, а также не свидетельствует о намерении  заключить какие-либо договоры, на условиях настоящего предложения. Положения, изложенные в настоящем предложении, будут применяться для регламентации правоотношений сторон, если они будут отражены в соответствующих договорах, заключенных сторонами и только при условии, что в указанных договорах не будет предусмотрено иного.

Сроки предоставления коммерческого предложения: не позднее – 06.07.21г...

# Общая характеристика объекта.

ТРЦ в г. Череповец – благоустройство – парковка, дороги.

Конструктивные решения и объемы работ.

Состав работ состоит.

Работы выполняются по готовому уплотненному  щебеночному основанию, на которую положить полиэтиленоую пленку т.200мкр. черная , . Конструкция покрытия состоит: из  арматурной сетки с ячейкой 200 х 200 мм, изготовленной из арматурных стержней диам. 8 мм А111 С500путем , сварки или вязки, устанавливается на опорные стульчики высотой 30 мм.-, можно применить готовые сетки яч. 200 х 200 мм диам. 8 А111 с перехлестом между сетками 200 мм.  Укладки   бетона  марки В30 (М400) с добавлением фибры полипропиленовой толщ. 100 мм в зоне проездов и загрузки и 80мм на парковке с вибрированием, и затиркой поверхности дисками и вертолетами. Бетонирование выполняется по картам с устройством деформационных швов согласно узлов. Перед заливкой последующих карт бетоном швы промазать битумной мастикой. После затвердения бетона деформационные швы режутся дисками шириной 9 мм на глубину 30 мм и заполняются мастикой  на высоту.30 мм идеально ровными.. В период схватывания и набора прочности бетона в 1 три дней обеспечить уход за бетоном, необходимо закрытие поверхности бетона пленкой полиэтиленовой или геотекстиль увлажненный водой  Площадь парковки c толщ. бетона 80 мм составляет 28213 м2, площадь проездов толщ. 100 мм- 7036м2. Длина бордюра -575 м.п. – выполняем монолитным сеч. 150 х 200 мм армируем 2 стержня диам. 8 А111 , вязкой  на выпуска арматурной сетки дл. 100 мм из бетонной плиты парковки по наружному периметру.

Состав коммерческого предложения.

Участник тендера, должен предоставить заказчику следующие материалы:

Техническая информация:

- описание применяемых конструкций и материалов.

Информация о предприятии.

-действующий допуск предприятия на выполняемые работы;

- качественный и количественный состав персонала, привлекаемого к выполнению данного вида работ и субподрядчики, привлекаемые на отдельные виды работ;

-оборудование, спецтехника применяемая для осуществления работ.

- объекты, построенные или в стадии строительства, на которых предприятием производились аналогичные виды работ.

Коммерческая информация.

- Сметная стоимость различных типов полов, общая и в пересчете на 1м2; - общая стоимость контракта.

- Продолжительность и сроки выполнения работ, исходя из производственных мощностей предприятия.

- Гарантийные обязательства предприятия на выполняемые виды работ.

Вся информация, содержащаяся в коммерческом предложении, является конфиденциальной и не будет передаваться заказчикам третьим лицам.

Заказчик может запросить у участника тендера дополнительную информацию, необходимую для принятия решения о выборе подрядчика.